## Slide 1
3.5 浮点数运算

## Slide 2: 一、浮点数的表示形式
通常浮点数以如下形式表示：
其中，为尾数，一般为原码或补码；
为阶码，一般为移码或补码；
浮点数在计算机中的存储形式图示如下：
Ms
E
M
尾数部分
尾数的数值位
阶码
数符

## Slide 3: 二、移码表示法
移码是一种表示带符号数的编码。其编码格式为：
本书中，整数移码的定义是：
移码的性质：
① （即“补码的符号位取反”）
②
1位
n位
符号位
数值位

## Slide 4: 三、浮点数的加减法运算步骤
设有两个浮点数：
则浮点数加减法的运算目标为：
提示：

## Slide 5: 三、浮点数的加减法运算步骤
(1) 对阶
(2) 尾数相加减
(3) 规格化
(4) 舍入
(5) 检查阶码是否溢出

## Slide 6: 三、浮点数的加减法运算步骤
(1) 对阶
(2) 尾数相加减
(3) 规格化
(4) 舍入
(5) 检查阶码是否溢出
问题：是让阶码值大的尾数移动？还是反之？
结论：阶码小的尾数移动，并修改阶码使其与大的对齐。即，将阶码值小的尾数右移ΔE 位，并将其阶码值加ΔE ，使两数阶码相同。
对阶：是指移动其中一个尾数并修改其阶码值，直至两数阶码相同。

## Slide 7: 三、浮点数的加减法运算步骤
(1) 对阶
(2) 尾数相加减
(3) 规格化
(4) 舍入
(5) 检查阶码是否溢出
对两个尾数执行加/减法运算

## Slide 8: 三、浮点数的加减法运算步骤
(1) 对阶
(2) 尾数相加减
(3) 规格化
(4) 舍入
(5) 检查阶码是否溢出
步骤：通过左移/右移尾数的运算结果，使之满足上述要求，并修改阶码值
规格化的目的，是使尾数部分的绝对值尽可能以最大值形式出现，即：
0.5 ≤ |尾数| < 1

## Slide 9: 三、浮点数的加减法运算步骤
(1) 对阶
(2) 尾数相加减
(3) 规格化
(4) 舍入
(5) 检查阶码是否溢出
规格化操作之后，有可能尾数过长，超出了尾数的表示范围，因此需要对尾数超出范围部分进行取舍。
取舍原则：尾数绝对值“0舍1入”

## Slide 10: 三、浮点数的加减法运算步骤
(1) 对阶
(2) 尾数相加减
(3) 规格化
(4) 舍入
(5) 检查阶码是否溢出
规格化和舍入操作之后，阶码有可能溢出，
措施：若上溢，则设置溢出标志，若下溢，则结果置0

## Slide 11: 三、浮点数的加减法运算步骤
(1) 对阶
(2) 尾数相加减
(3) 规格化
(4) 舍入
(5) 检查阶码是否溢出

## Slide 12: 四、浮点数的乘除法运算步骤
(1) 尾数相乘除
(2) 阶码相加减
(3) 规格化
(4) 舍入
(5) 检查阶码是否溢出