## Slide 1
7 存储系统

## Slide 2: 7.1 层次型存储系统
存储器现状：存在多种不同介质的存储器，但任何单一介质存储器不同时具有速度快、容量大、成本低的特点。
存储器的应用目标：速度快、容量大、成本可以接受。
存储系统：利用2种或2种以上速度、容量、价格各不相同的存储器，用硬件/软件/软硬件相结合方式整合成统一的存储系统。
存储系统实现的理论依据：程序的局部性原理。
存储系统组成：由Cache、主存、虚拟存储器三个层次组成。
Cache层的作用：解决存取速度和存储成本之间的矛盾。
虚拟存储器层的作用：解决存储容量和存储成本之间的矛盾。

## Slide 3: 7.1 层次型存储系统
CPU
主存（常用DRAM实现）
虚拟存储器（常用硬盘等辅存实现）
Register
Register
Cache
L3 Cache
L2 Cache
L2 Cache
L1 Cache
L1 Cache

## Slide 4: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
一、Cache基本结构
将Cache和主存都划分
为大小相等的块，Cache块
称为实块，主存块称为虚
块，“块”是Cache与主存
之间交换信息的基本单位。
每个Cache块还要额外设立
一个标记字(tag)，用于
Cache的辅助管理。

## Slide 5: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
二、Cache基本工作原理
为讨论方便起见，假定存储系统仅有主存和Cache两个层次，并且记 Cache 的访存时间为 ，主存的访存时间为 ，Cache的命中率为 。
将Cache和主存都划分为大小相等的块（每块含有若干存储单元），并且Cache块（称为实块）和主存块（称为虚块）大小相等，“块”是Cache与主存之间交换信息的基本单位。
每个Cache块还要额外设立一个标记字(tag)，用于Cache的辅助管理。

## Slide 6: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
指令执行过程中，当CPU需要访问存储系统 读/写操作数时，
① 首先访问Cache；
若数据在Cache中（称为Cache命中），则直 接访问Cache即可，所用时间为 ；
② 若Cache不命中，则数据必在主存中。
这时，要进一步访问主存找到所需要的数据，
同时将含有该数据的主存块调入Cache中。
存储系统
主存
Cache
CPU
1
2

## Slide 7: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
③ 主存块调入Cache的过程中，
若Cache中有空闲块，则直接将主存块覆盖到 第1个空闲Cache块， 同时CPU读/写Cache中的数据， 用时。加上最开始的访问Cache用时 ，共计 用时：。
④ 主存块调入过程中，若Cache中没有空闲块
则需要按某种规则从现有Cache块中选定一块 被淘汰；
存储系统
主存
Cache
CPU
3
4

## Slide 8: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
⑤ 对于被选定的淘汰Cache块，若其在Cache 存续期间从未被修改过，说明其与主存映像块一致
则直接将主存块覆盖到淘汰Cache块上，同时 CPU读/写Cache中的数据。用时。加上最开始的 访问Cache用时 ，共计用时：。
⑥ 若淘汰Cache块被修改过（称为Cache的写 一致性问题），说明其与主存映像块不一致，
则先将淘汰块写回其在主存的映像块中，然后 再将含有数据的主存块主存块覆盖到淘汰Cache块 上，同时CPU读/写Cache中的数据。共计用时：
存储系统
主存
Cache
CPU
5
6

## Slide 9: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
因此，存储系统的平均访问时间为：
这里， 为存储系统的平均访问时间；为Cache的访存时间，为主存的访存时间，为Cache的命中率。
需要指出的是，当代计算机的体系结构已经发生了一些变化，下列表达式的系统的平均访问时间更符合实际：

## Slide 10: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
三、Cache的地址映像
设：主存有 个单元；
主存分为 块；
每块含有 单元；
Cache有 个单元；
Cache分为 块；
每块含有单元；
每块有一个标记区；

## Slide 11: 直接映像

## Slide 12: 全相联映像
主存的任意一块可以映像到Cache中的任意一块上。
与直接映像相比，全相联 映像的Cache利用率较高，有助 于提高Cache命中率，进而提高 访问效率。
但标记的比较过程较长， 又影响到访问效率，因此需要 使用相联存储器管理标记，但 这会增加管理成本。

## Slide 13: 组相联映像
组相联映像，是直接映像和全相联映像的结合。
1) 将Cache块 分组，每组若干块
2) Cache的组 与主存块之间采用 直接映像；Cache 组内块与主存块之 间采用全相联映像。

## Slide 14: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
四、替换算法
1) 随机替换算法；
2) 先进先出（FIFO）替换算法；
3) 近期最少使用（LRU）替换算法；

## Slide 15: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
五、影响Cache命中率的因素
1）程序在执行过程中的数据/程序地址流的分布情况；
2）当Cache不命中时，所采用的替换算法；
3）Cache的容量；
4）Cache总容量不变时，块的大小和分组数量（组相联映像中）；
5）Cache的预取算法。

## Slide 16: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
六、Cache的写一致性问题
cache的写一致性问题：为了提高计算机处理速度，在cache写入过程中，有时并不同时修改其内存中的映像，从而造成cache数据和主存数据的不一致的现象。
Cache的写回策略通常有两种：
1）写回法（write back）：当CPU对cache写命中时，只修改cache的内容不立即写入主存，只有当该cache块被替换时才写回主存。这种策略下，存在Cache的写一致性问题
2）写通法（write through）：每次对cache写操作时，同时将数据写入到主存中，主存的数据和Cache中的数据都是同步变化的。

## Slide 17: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
七、Cache地址监听
在系统中，除CPU可以访存外，I/O设备也可以访存（如DMA方式）。I/O访存时，不经Cache而直接读写主存，这可能造成Cache块与其主存块映像不一致的现象。因此系统需要通过地址监听获悉这一情况，并将Cache标记中的相应位清零，以便再访问该数据时，令Cache不命中。

## Slide 18: 7.2 高速缓冲存储器（Cache）
八、多层次Cache
1) 指令Cache和数据Cache（哈佛结构）
有助于：1) 避免写数据与取指令间的冲突，从而提高流水线效率；2) 避免了指令Cache的写一致性问题，从而简化Cache管理。
2) 多层次Cache
目前的Cache又细分为L1 Cache和L2 Cache两个层次，在有些服务器中甚至还有L3 Cache层次。

## Slide 19: 7.3 虚拟存储器
一、概述
定义：在操作系统的管理下和部分硬件电路的辅助下，将辅存的一部分当作主存使用，并且这个过程对用户透明。那么，这部分辅存就称为虚拟存储器。
作用：用来解决存储系统的存储容量与存储成本之间的矛盾。
地址空间：主存地址空间称为实地址空间，虚拟存储器的地址空间称为虚地址空间。
信息交换单位：与主存之间的信息交换单位是页或段；主存页称为实页。虚存页称为虚页。

## Slide 20: 7.3 虚拟存储器
二、段页式虚拟存储器
将程序按逻辑结构分为若干段，并用一个段表进行管理；同时每个段再划分为大小相等的页，每个段用一个页表进行管理。
段表：每个段在段表中有一个对应项，记录该段的页表地址、含有的虚页数以及一些控制信息。
页表：段中每个虚页号在页表中有一个对应项，记录一个实存页号（若装入位=1），或标明该页是空闲页（若装入位=0）。除此之外，每个页表项还包含一些控制信息（例如：修改位等）。

## Slide 21: 7.3 虚拟存储器
三、虚拟存储器工作全过程
①②：虚地址→实地址
③：访问主存（若命中，则访问结束）
④：若不命中，则页面失效中断
⑤： (通过中断⑧实现)外部地址转换： 虚地址→辅存实地址
⑥：访问辅存
⑦：查页表⑨，若有空页⑩，则将虚 页调入主存
⑾⑿：若无空页，则用替换算法⑾选 定淘汰页⑿
⒀：若淘汰页未被修改过，则将虚页 调入该淘汰页处
⒁：否则（若淘汰页被修改过），先 将淘汰页送回辅存，再将虚页调入

## Slide 22: 7.4 相联存储器
相联存储器不按地址访问存储器，而按所存数据的全部（或部分）内容进行查找，并给出访问结果（存在，或不存在）。
在层次型存储系统中，相联存储器主要用于全相联或组相联映像方式下的Cache标记管理。

## Slide 23: 7.5 存储保护
存储保护涉及的三个因素：
1) 资源（即存储区域）；2) 访问方式；3) 用户
要求：用户权限 ≥ 访问方式权限 ≥ 资源权限
1) 存储区域的保护：①页表保护；②键保护；③环保护
2) 访问方式保护：①读；②写；③执行
3) 用户：①管理状态；②目标状态