## Slide 1: XX项目培训记录
目录 //仅供参考，自行编写目录
一、网络组织架构
二、整网IP规划
三、网络设备基本配置
四、网络故障收集方式
五、电信无线用
六、培训效果

## Slide 2
核心交换机
RG-N18010
核心交换机
RG-N18010
热点缓存设备
PowerCacheX10E
出口路由器
RG-RSR7708-X
出口网关
RG-EG2000UE
移动
电信
联通
学生出口区域
电信
CERNET
移动
联通
教师出口区域
XX大学校园网拓扑图--核心互联接口
虚拟化
校园应用服务器群
运营服务器群
校园网数据中心区域
校园网核心区域
数据中心交换机
RG-S6000-48GT/4SFP
RG-WG2000E
SAM
ePortal
RIIL
elog
AG1
AG1
AG1
AG2
AG3
镜像&管理
ten1-2/1/46
Ten1-2/1/45:10.255.255.2/30
ten1/1-2
ten1-2/1/47
VSL
1-2/1/45-46
ten1/1/0-1：10.255.255.1/30
GI13/1/0-1:10.255.255.26/30
GI0/6:10.255.255.25/30
10.255.255.17/30
10.255.255.18/30
型号
AG4
AG5
XX端口:10.255.255.10/30
ten1/7/3-7:10.255.255.9/30
ten1/7/3-7:10.255.255.13/30
ETH8:10.255.255.6/30
TEN:1/2/0
TEN:3/2/0
TEN:3/2/1
ASME1000
GI2/1/13-14:10.150.150.253
型号
XX端口:10.255.255.10/30

## Slide 3: 一、网络组织架构
整网组织架构进行培训
1.设备与设备互联说明(包含链路，接口，AG)
2.NAS设备定义，极简网络定义(传统认证方式说明)
3.内网业务分析
4.内网应用软件功能介绍
5.学院出口策略
6.内网辅助设备及功能(WG，S6000，powercache，ASME)

## Slide 4: 二、整网IP地址规划
XX大学IP总体规划原则：
1.用户网段：
10.0-7.0.0/16 有线用户 10.8-15.0.0/16 无线用户 一校区A院
10.16-23.0.0/16 有线用户 10.24-31.0.0/16 无线用户 一校区B院
10.32-39.0.0/16 有线用户 10.40-47.0.0/16 无线用户 一校区C院
10.48-55.0.0/16 有线用户 10.56-63.0.0/16 无线用户 一校区D院
10.64-71.0.0/16 有线用户 10.72-79.0.0/16 无线用户 二校区
有线--Super vlan：3001-3500
无线--Super vlan：3501-4000
有线用户vlan：1001-2000
无线用户vlan：2001-3000
AP管理 VLAN 原则：每个VLAN不超过130个AP。
Super vlan:根据楼栋数量及每个楼栋人数数量进行分配。例如：A区，可以将5栋楼放入一个Supervlan下(单指有线)。

## Slide 5: 二、整网IP地址规划(一学区A院)
第一校区A区
1. 交换机管理vlan：101
交换机管理地址：172.16.11.1-X/24
2. AP管理VLAN ：501-508
AP管理地址 ：172.26.1-X.0/24
3. 有线用户vlan ：1001-1200
有线用户地址 ：10.3.0.0/16
4. 无线（web）用户vlan ：2001-2100
无线（web）用户地址 ：10.8.0.0/16
5. 无线（dot1x）用户vlan ：2501-2600
无线（dot1x）用户地址 ：10.10.0.0/16
6. 有线--Super vlan：3001-3100
无线--Super vlan：3501-3600

## Slide 6: 二、整网IP地址规划(一学区B院)
第一校区B院
1. 交换机管理vlan：102
交换机管理地址：172.16.12.1-X/24
2. AP管理VLAN ：551-568
AP管理地址 ：172.27.1-X.0/24
3. 有线用户vlan ：1201-1300
有线用户地址 ：10.16.0.0/16
4. 无线（web）用户vlan ：2101-2200
无线（web）用户地址 ：10.24.0.0/16
5. 无线（dot1x）用户vlan ：2601-2700
无线（dot1x）用户地址 ：10.26.0.0/16
6. 有线--Super vlan：3101-3200
无线--Super vlan：3601-3700

## Slide 7: 二、整网IP地址规划(一学区C院)
第一校区C区
1. 交换机管理vlan：103
交换机管理地址：172.16.13.1-X/2
2. AP管理VLAN ：601-621
AP管理地址 ：172.28.1-X.0/24
3. 有线用户vlan ：1301-1400
有线用户地址 ：10.32.0.0/16
4. （web）用户vlan ：2201-2300
无线（web）用户地址 ：10.40.0.0/16
5. 无线（dot1x）用户vlan ：2701-2800
无线（dot1x）用户地址 ：10.42.0.0/16
6. 有线--Super vlan：3201-3300
无线--Super vlan：3701-3800

## Slide 8: 二、整网IP地址规划(一学区D院)
第一校区D区
1. 交换机管理vlan：103
交换机管理地址：172.16.13.1-X/2
2. AP管理VLAN ：601-621
AP管理地址 ：172.28.1-X.0/24
3. 有线用户vlan ：1301-1400
有线用户地址 ：10.32.0.0/16
4. （web）用户vlan ：2201-2300
无线（web）用户地址 ：10.40.0.0/16
5. 无线（dot1x）用户vlan ：2701-2800
无线（dot1x）用户地址 ：10.42.0.0/16
6. 有线--Super vlan：3201-3300
无线--Super vlan：3701-3800

## Slide 9: 二、整网IP地址规划(二学区)
第二校区
1. 交换机管理vlan：105
交换机管理地址：172.16.15.1-X/24
2. AP管理VLAN ：701-717
AP管理地址 ：172.30.1-X.0/24
3. 有线用户vlan ：1501-1600
有线用户地址 ：10.64.0.0/16
4. 无线（web）用户vlan ：2401-2500
无线（web）用户地址 ：10.72.0.0/16
5. 无线（dot1x）用户vlan ：2901-3000
无线（dot1x）用户地址 ：10.74.0.0/16
6. 有线--Super vlan：3401-3500
无线--Super vlan：3901-4000

## Slide 10: 三、无线故障排查思路
学生可能报故障的有哪些：
1.无线能连接，但是很慢而且还断网
2.无线能连接，但是不能推出WEB界面
3.无线能连接，认证成功；但是速度很慢，其他寝室很快
4.寝室内其他人能连接，一个学生不能连接
5.寝室内其他人能认证，一个学生不能认证
6.一层楼，部分人能获取到IP地址；部分人不能获取到IP

## Slide 11: 四、网络设备基本配置
1.设备VLAN用途
2.交换机接口配置
3.远程和Enable密码配置，加密
4.交换机日志保存
5.交换机管理IP
6.VLAN修剪
7. ......

## Slide 12: 五、网络故障收集方式
1.能否获取到规划内的IP地址
2.认证账号是否正常
3.。。。是否掉线
4.收集故障信息时，需要收集学生寝室编号，姓名，认证账号，手机号码等

## Slide 13: 六、培训总结
1.整网的IP规划需要实时去了解
2.解决故障需要了解现场的信息
3.运维工程师已经了解网络链路层面
4.运维工程师具备接入层交换机调试能力
5. ......