## Slide 1: 物联网技术（学时20+12）
第1章 绪论
第2章 自动识别技术
第3章 传感器技术
第4章 无线传感网络技术
第5章 网络基础
第6章 近距离无线通信技术
第7章 低功耗广域网
第8章 定位技术和定位方法
第9章 数据处理与智能决策
第10章 物联网安全
第11章 物联网综合应用
任课教师：吴雅琴

## Slide 2
第一章 绪论

## Slide 3
第1章 绪论
1.1 物联网的起源与发展
1.2 物联网的概念
1.3 物联网的关键技术
1.4 物联网的体系结构
1.5 物联网的应用前景
万物互联

## Slide 4: 1.1 物联网的起源与发展
最广为人知的物联网起源，要追溯到1991年，剑桥大学“特洛伊事件”
另外一种说法，1990年，卡内基梅隆大学的“可乐贩卖机事件”
一群“懒人们”的一时兴起，彻底改变了这个世界，物联网由此而生。

## Slide 5: 1.1 物联网的起源与发展
1995年，微软帝国的缔造者比尔·盖茨在《未来之路》一书中提到了“物联网”的构想
  以全新数字模式出现的音乐产品将
  会登陆市场
  孩子的零花钱可以从电脑钱包进行
  转账
  电子钱包将会与机场购票系统关联
  自动购买机票
  ……

## Slide 6: 1.1 物联网的起源与发展
时至今日，20多年已经过去。 如今，物联网技术的发展几乎涉及信息技术的方方面面，国内各大企业纷纷加大了在物联网领域的产品研发力度，射频识别技术、二维码技术、传感器技术、云计算技术等领域，随着物联网的出现将有空前的发展前景，为全世界信息产业带来又一次跨越式的产业变革，前景广阔、趋势诱人。

## Slide 7: 1.1 物联网的起源与发展

## Slide 8: 1.2 物联网的概念
1.2.1 物联网概念的提出
1.2.2 物联网的主要特点
1.2.3 与物联网相关的网络概念

## Slide 9: 1.2.1 物联网的概念
物联网是在互联网概念上的延伸，将其用户端从人与人之间扩展到物与物之间，从人与人之间的信息交换延伸到人与物、物与物之间的互联互通。
  互联网缩短了人与人在时间、空间上的距离，解决了人与人的信息沟通问题
  物联网增加了人与物、物与物之间的信息交流，使得人更加便捷地集中管理和控制真实物体，解决信息化的智能管理和决策控制问题。

## Slide 10: 1.2.1 物联网的概念
互联网与物联网终端系统接入方式上的差异
  互联网用户通过终端系统的服务器、台式计算机、笔记本式计算机和移动终端访问互联网资源
  物联网应用系统将根据需要选择无线传感器网络或RFID（Radio Frequency Identification，射频识别）等应用系统等接入互联网。

## Slide 11: 1.2.1 物联网的概念
物联网的定义
  物联网，指通过信息传感设备，按照约定的协议，
    把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络

## Slide 12: 1.2.2 物联网的主要特点
物联网的主要特点
  感知识别普适化
    人们的衣食住行都能折射出感知识别技术的发展，无所不在的感知与识别将物理世界信息化
  异构设备互联化
    各种异构设备（不同型号和类别的RFID标签、传感器、手机、笔记本电脑等）利用无线通信模块和标准通信协议，构建成自组织网络
    运行不同协议的异构网络之间通过“网关”互联互通，实现网际间信息共享及融合

## Slide 13: 1.2.2 物联网的主要特点
  联网终端规模化
    每一件物品均具有通信功能，成为网络终端
  管理调控智能化
    物联网将大规模数据高效、可靠地组织起来，为上层行业应用提供智能的支撑平台
  应用服务链条化
    以工业生产为例，物联网技术覆盖从原材料引进、生产调度、节能减排、仓储物流，到产品销售、售后服务等各个环节

## Slide 14: 1.2.3 与物联网相关的网络概念
1.传感器网络与RFID的关系
  传感器可以监测感应到各种信息，但缺乏对物品的识 别能力；RFID技术具有强大的标识物品能力
2.物联网与传感器网络的关系
  由智能传感器节点组成的网络，可以以“任何地点、任何时间、任何人、任何物”的形式被部署
3.物联网与互联网的关系
  物联网可理解为是互联网的延伸
  4.物联网与泛在网络的关系
  泛在网络是指无所不在的网络

## Slide 15: 1.3 物联网关键技术
1.3.1 射频识别技术
1.3.2 传感器技术
1.3.3 嵌入式技术
1.3.4 无线通信技术
1.3.5 中间件技术
1.3.6 数据挖掘技术
1.3.7 人工智能技术
1.3.8 云计算技术

## Slide 16: 1.3.1 射频识别技术
射频识别技术
  概念:射频识别技术是物联网中“让物品开口说话” 的关键技术，物联网中射频识别标签上存储着 规范而具有互通性的信息，通过无线网络把它 们自动采集到中央信息系统中实现物品的识别

## Slide 17: 1.3.1 射频识别技术
射频识别技术
  组成:
  ①电子标签 ②读写器 ③天线
  工作原理:标签进入磁场后，接收读写器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息，或者主动发送某一频率的信号；读写器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行数据处理。

## Slide 18: 1.3.2 传感器技术
传感器技术
  概念:从自然信源获取信息并对获取的信息进行处理、 变换、识别的一门技术，
  用途:传感器可以采集大量信息，它是许多装备和信 息系统必备的信息摄取手段。若无传感器对最初 信息的检测、交替和捕获，所有控制与测试都不 能实现

## Slide 19: 1.3.3 嵌入式技术
嵌入式技术
  概念:嵌入式技术是让物联网的终端物品具有“智慧” 的关键技术之一。嵌入式技术相当于把计算机直 接嵌入到应用系统中，融合了计算机软/硬件技 术、通信技术和微电子技术。
  用途:嵌入式系统相当于人的大脑，在接收到信息后 要对其进行分类并处理

## Slide 20: 1.3.4 无线通信技术
无线通信技术
  概念:利用电磁波信号在自由空间中传播的特性进行 信息交换的通信方式
  近距离无线通信技术
    ZigBee、蓝牙（Bluetooth）、Wi-Fi、超宽带（UWB）和近场通信（NFC）
  远距离无线通信技术
    全球语音和数据网络、LoRa（long range）和NB-IoT等（narrow-band IoT，窄带物联网）

## Slide 21: 1.3.5 中间件技术
中间件技术
  概念:中间件是一种独立的系统软件或服务程序，因 其起着承上启下的作用，又处于中间位置，而 被命名为中间件。
  用途:中间件在物联网中的作用主要体现在屏蔽异构 性、实现互操作性以及进行数据的预处理等方 面。计算机的硬件系统、操作系统、数据库等 应用系统之间都存在异构性，需要借助中间件 技术给用户提供一个统一的运行平台或环境

## Slide 22: 1.3.6 数据挖掘技术
数据挖掘技术
  概念:原始数据往往都是含有大量干扰信息的，同时 这些数据通常都是模糊且无明显规律的。只有运 用一定的技术手段，过滤掉数据信息中的干扰信 息，才能获得真正有价值的数据，从而基于大数 据作出更加科学的决策，数据挖掘正是完成这一 过程的手段。
  用途:从大量的原始数据中过滤掉的干扰信息，获得 真正有价值的数据

## Slide 23: 1.3.7 人工智能技术
人工智能技术
  概念:人工智能（artificial intelligence，AI）是 研究人类智能活动的规律，构造具有一定智能的 人工系统，也就是研究如何应用计算机的软硬件 来模拟人类某些智能行为的基本理论、方法和技 术。
  用途:使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完 成的复杂工作

## Slide 24: 1.3.8 云计算技术
云计算技术
  概念: 狭义上讲，云计算就是一种提供资源的网络， 使用者可以随时获取“云”上的资源，按需求量 使用，并且可以看成是无限扩展的。
  特征:云计算的本质特征是按需提供计算服务，而不 是事先配置资源，它的计算能力可以动态伸缩。
  云计算是一种全新的网络应用概念，就是以互联网为中心，在网站上提供快速且安全的云计算服务与数据存储，使互联网上的人或物都可以共享网络上的庞大计算资源与数据中心。

## Slide 25: 1.4 物联网的体系结构
1.4.1 感知识别层
1.4.2 网络构建层
1.4.3 管理服务层
1.4.4 综合应用层

## Slide 26: 1.4 物联网的体系结构
物联网作为一个系统网络，有其内部特有的架构。根据信息生成、传输、处理和应用的原则，一般分为四层：感知识别层、网络构建层、管理服务层和综合应用层。
物联网四层结构模型如图所示:

## Slide 27
综合应用层
管理服务层
网络构建层
感知识别层

## Slide 28: 1.4.1 感知识别层
感知识别层
  感知识别层设备分类
    自动感知设备
    人工生成信息设备
  感知识别层主要任务
    识别物体
    采集信息

## Slide 29: 1.4.1 感知识别层
物联网将物理世界数字化，通过实时数据，将物理世界和数字世界建立起了实时镜像的关系。一切传感器、摄像头、触摸屏都是物联网的末端节点，智能手机成为集成了众多物联网技术的超级终端，实现了对人的在线化。
人们在物理世界的行为甚至生命体征，都可以通过手机实时地在数字世界里记录下来。
Notes: 物联网技术负责数据的记录和采集，将物理世界数字化，通过源源不断的实时数据，将物理世界和数字世界建立起了实时镜像的关系。一切传感器，摄像头，触摸屏都是物联网的末端节点，智能手机成为集成了众多物联网技术的超级终端，实现了对人的在线化，我们在物理世界的行为甚至生命体征，都可以通过手机实时地在数字世界里记录下来。
互联网、云计算、大数据、机器智能、物联网、区块链等原创性数字化技术应用于信息的采集、存储、分析和共享过程中，改变了社会互动方式。

## Slide 30: 1.4.1 感知识别层
感知识别层解决了什么问题？
物联网中的物，指的是现实世界中的客观事物，诸如电器设备、基础设施、家用电器、计算机、建筑物等。所采集的物品信息，指的是物品能够被感知的因素，诸如温度、湿度、压力、光线等。感知层解决的是人类世界和物理世界的数据获取问题。
感知识别层的关键技术：
射频识别技术、传感器技术、嵌入式技术、GPS技术、GIS技术等

## Slide 31: 1.4.2 网络构建层
网络构建层
  组成
    各种私有网络
    互联网
    有线网
    无线通信网
      移动通信网络
      无线城域网（WiMAX）
      无线个域网络（ZigBee）
    网络管理系统和云计算平台等

## Slide 32: 1.4.2 网络构建层
网络构建层的主要任务
  通过现有互联网（IPv4/IPv6网络）、移动通信网（如GSM、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、无线接入网、无线局域网等）、卫星通信网等基础网络设施，对来自感知识别层的信息进行传递和处理，供上层服务使用

## Slide 33: 1.4.3 管理服务层
管理服务层
  关键技术
    数据库系统
    物联网数据具有海量性、多态性、关联性等特点需要关系数据库来存储信息
    海量信息存储
    物联网强调更透彻的感知和随时随地的感知，因此，物联网必须要有适合其特点的海量数据存储技术

## Slide 34: 1.4.3 管理服务层
管理服务层
  关键技术
    搜索引擎
    在合理响应时间内，根据用户的查询关键词，返回一个包含相关信息的结果列表服务的综合体
    数据挖掘
    从大量数据中获取潜在有用的并且可被人们理解的模式的过程

## Slide 35: 1.4.3 管理服务层
管理服务层的主要任务
管理服务层在高性能计算和海量存储技术的支撑下，将大规模数据高效、可靠地组织起来，为上层行业应用提供智能的支撑平台

## Slide 36: 1.4.4 综合应用层
综合应用层任务
物联网应用层利用经过分析处理的感知数据，为用户提供丰富的特定服务，包括制造领域、物流领域、医疗领域、农业领域、电子支付领域、环境监测领域、智能家居领域等

## Slide 37: 1.4.4 综合应用层
物联网的应用分类
物联网的应用可分为监控型（物流监控、污染监控），查询型（智能检索、远程抄表），控制型（智能交通、智能家居、路灯控制），扫描型（手机钱包、高速公路不停车收费）等。应用层是物联网发展的目的，软件开发、智能控制技术为用户提供丰富多彩的物联网应用。

## Slide 38: 1.5 物联网的应用前景
物联网用途广泛，遍及智能交通、智能消防、工业监测、公共安全、环境保护和监测、政府工作、智能家居、医疗监测和护理、智能农业和食品溯源、智能物流、军事作战和侦察等多个领域。物联网与现有的互联网整合起来，能够对整个网络内的人员、机器、设备和基础设施实施实时的管理和控制，在此基础上，人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活，达到“智慧”状态，提高资源利用率和生产力水平，改善人与自然间的关系

## Slide 39: 1.5 物联网的应用前景
物联网在今后的应用领域
  智能交通
  智能物流
  智能建筑
  智慧医疗
  智能电网
  智能消防
  ……

## Slide 40: 本章小结
    本章主要介绍了物联网的起源与发展，物联网的基本概念，物联网的关键技术以及物联网的体系结构，通过对物联网应用前景的介绍，从而对物联网的认识更加具体化。

## Slide 41: 作业1
对物联网的了解和认识
要求：
结合实际生活谈谈自己对物联网的理解
物联网所涉及的研究方向和研究热点、结合自己的兴趣就某方面谈谈感受
下载粘贴的内容请不要上交，老师都看到过。篇幅不必太长，小论文格式排版的A4纸张2-3页即可