## Slide 1: 第6章习题
【习题】已知一条浮点加法流水线由对阶、尾数相加、规格化 3个流水段组成，每个流水段的时间均为 T。流水线的输出端有直接数据通路与输入端相连，并且设置有缓冲寄存器用以保存中间运算结果。若用这条流水线计算 8个浮点数的和：
(1) 试画出相应流水线的时空图，并计算该浮点数求和的工作时间；
(2) 计算该流水线的吞吐率、加速比和效率。

## Slide 2: 第6章习题
【解】(1) 为方便起见，将7个加法操作标记如下：
画出流水线的时空图：
因此，完成该浮点数求和的运算时间 Tk=12T。
功能部件 | T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T
对阶 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 |  | B2 |  |  | C |  | 
尾数加 |  | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 |  | B2 |  |  | C | 
规格化 |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 |  | B2 |  |  | C

## Slide 3: 第6章习题
【解】(2) 由题意可知，任务数 n=7，流水段数 k=3，
因此，不使用流水线（即用串行方法）计算该浮点加法求和的时间为21T，即 T0=21T；
由上一问的计算结果，可知 Tk=12T。所以，
吞吐率：
加速比：
效率：

## Slide 4: 第6章习题
思考：用该流水线计算：
效果如何？