## Slide 1
6 中央处理器

## Slide 2: 6.0 引言
控制器是计算机硬件系统的四个组成部分之一。
早期计算机采用分立元件，随着LSI的出现，微处理器将运算器和控制器集成在一个芯片上，称为CPU（Central Processing Unit，中央处理器）。不过，随着VLSI技术的高速发展，当代CPU中除了运算器和控制器外，还含有更多的电路，例如Cache、集成内存控制器（两者属于存储系统的一部分），多核心、GPU（Graphics Processing Unit）等等。
计算机的完整工作过程可描述如下：
加电 → 生成reset信号 → 执行程序 → 停机 → 关电

## Slide 3
6.1 控制器组成

## Slide 4: 6.1 控制器的组成
一、控制器的功能
1） 取指令：从存储器中按序取出指令。
2） 分析指令：又称为指令译码。根据分析结果生成相应控制信号，如果操作数在存储器中，还要生成操作数地址，……。
3）执行指令：发出该指令的控制信号，同时形成下一条指令的地址。
4）控制程序和数据的输入与结果的输出：根据程序的安排或人工干预，向设备发出命令来完成I/O功能。
5）对异常情况和某些请求的处理：异常情况包括CPU内的异常（如溢出、奇偶错等）和CPU外部的异常（如断电等），请求主要指I/O请求（如键盘、鼠标、硬盘的传输数据等）

## Slide 5: 6.1 控制器的组成
二、控制器的组成
1） 程序计数器（PC）：用来存放下一条指令的地址，并且在每条指令执行的过程中由CPU自动修改，它是计算机的自动执行机制之一。
2） 指令寄存器：用以存放当前正在执行的指令。但在当代计算机中，广泛使用的是指令队列（可以理解为多个指令寄存器）。
3） 指令译码器：对指令译码并产生相应的控制信号。
4） 脉冲及启停线路：脉冲电路用来将脉冲源送来的信号进行处理，生成计算机使用的基本时钟信号。启停线路用来保证计算机在的启动和关闭时，计算机的安全性。
5） 时序控制信号形成部件：用来形成每条指令的工作时序。

## Slide 6: 6.1 控制器的组成
三、指令的执行过程
在计算机中，每个运算任务（对应一段程序）通常可以细分为若干更小的任务，每个小任务由一条指令去实现。
类似地，每条指令通常又细分为若干个执行步骤，执行步骤的具体实现方法可以不同，并因此决定了不同的控制器实现方案。典型的控制器实现方案有两种：① 微程序控制器；② 组合逻辑控制器（硬布线控制器）。
但无论哪一种控制器实现方案，“指令细分”的基本思路是相同的。

## Slide 7: 6.1 控制器的组成
下面以加法指令为例说明“指令细分”为4个步骤的执行过程：“取指”；“计算操作数地址”；“取操作数”；“加操作和送结果”
假定指令格式为：
① 取指：从存储器取出指令送入指令寄存器，同时程序计数器+1。需要如下控制信号：（参见运算器框图）
★ PC→AB：指令地址送地址总线
★ M/-IO=1；W/-R=0：读出存储器内容放到数据总线上
★ DB→IR：将数据总线内容送指令寄存器
★ PC+1：程序计数器+1，为下一条指令取指做准备
OP | rs, rd | rs1 | Disp

## Slide 8: 6.1 控制器的组成
② 计算操作数地址：在ALU中计算操作数地址，并将其送入地址寄存器。需要如下控制信号：（参见运算器框图）
★ rs1→GR；(rs1)→ALU：rs1寄存器内容送ALU
★ disp→ALU：偏移量内容送ALU
★ + ：向ALU发出加操作命令
★ ALU →AR：有效地址送地址寄存器：

## Slide 9: 6.1 控制器的组成
③ 取操作数：到存储器中取操作数。控制信号：（参见运算器框图）
★ AR→AB：地址寄存器内容送地址总线
★ M/-IO=1；W/-R=0：读出存储器内容放到数据总线上
★ DB→DR：将数据总线内容送数据寄存器
④ 加操作和送结果：执行加法运算，将求和结果送给指定寄存器；并根据运算结果设置标志位。需要如下控制信号：（参见运算器框图）
★ rs→GR；(rs)→ALU：rs寄存器内容送ALU
★ DR→ALU：数据寄存器内容送ALU
★ + ：向ALU发出加操作命令
★ rd→GR；ALU →rd：ALU结果送rd寄存器，并设置标志位

## Slide 10: 运算器框图