## Slide 1
6.3 微程序设计技术

## Slide 2: 6.3 微程序设计技术
微程序设计技术主要解决如下问题：
1）如何缩短微指令字长
2）如何减少微程序长度
3）如何提高微程序执行速度
一、微指令控制字段编译方法
1）直接控制法：空间利用率低，控制信号形成速度快
2）字段直接编译法：
3）字段间接编译法
4）常数源字段E

## Slide 3: 6.3 微程序设计技术
二、微程序流的控制
后继微指令地址的形成方式有2种：
1）指令操作码译码产生（主要体现在“取指”微指令中）
2）由微指令的下址字段产生（其它微指令）
微指令下址字段产生后继微指令地址有3种形式：
1）增量与下址字段相结合产生后继微指令地址
2）多路转移方式
3）微中断方式

## Slide 4: 6.3 微程序设计技术
三、微指令的格式
微指令格式分为2种：
1）水平型微指令：直接控制法、字段直接编译法、字段间接编译法都属于水平型微指令。
2）垂直型微指令：设置操作码字段，控制信号由操作吗字段译码产生。其特点是：不强调信号的并行控制能力，因此微指令执行速度较慢。

## Slide 5: 6.3 微程序设计技术
水平型微指令 pk 垂直型微指令
1）并行操作的能力、效率、灵活性：“水平型”高于“垂直型”
2）执行时间：“水平型 ”快于“ 垂直型”
3）微指令长度：“水平型 ”大于“ 垂直型”
4）易于掌握：“水平型 ”难于“ 垂直型”